## Slide 1: Project Based Learning
Otávio Affonso Araújo A042508
Gonçalo Caridade Ribeiro A043540
Notes: ID=d924773e-9a16-4d6d-9803-8cb819e99682 Recipe=text_billboard Type=TextOnly Variant=0 FamilyID=AccentBoxWalbaum_Zero

## Slide 2: Introdução
Nosso objetivo foi propor uma implementação de uma arquitetura de rede e serviços de um campus da Universidade da Maia.
Para conseguir executar o subnetting, utilizamos a rede: 192.168.0.0/22
Senhas: enable secret pblEN2024
line console 0 password pblCON2024!
line vty 0 15 password pblEN2024!

## Slide 3: Topologia

## Slide 4: VLANs
Alunos (Vlan 10)
Professores (Vlan 20)
Concelho De Gest. (Vlan 30)
Informática (Vlan 40)
Serv. Académicos (Vlan 50)
Gest. Rede (Vlan 60)
Telefone (Vlan 70)
Convidados (Vlan 80)
CCTV (Vlan 90)
Impressora (Vlan 100)
TV (Vlan 110)
AVAC (Vlan 120)
Serv. Internos (Vlan 130)
Native (Vlan 947)

## Slide 5: VLANs EDIFICIO 1
130 ALUNOS 24+24+24+24+22+12
E1-B1-S1 FA 01 - 24 ALUNOS
E1-B1-S3 FA 01 - 24 ALUNOS
E1-B1-S2 FA 03 - 24 ALUNOS
E1-B2-S1 FA 02-13 ALUNOS
E1-B2-S2 FA 01-24 ALUNOS
E1-B2-S4 FA 01-24 ALUNOS

## Slide 6: VLANs EDIFICIO 1
3 professores
E1-B2-S1 FA 14-16 PROFESSORES
4 telefones
E1-B1-S4 FA 02-05 TELEFONE
5 convidados
E1-B2-S1 FA 17-21 CONVIDADOS
3 avac
E1-B2-S1 FA 22-24 AVAC

## Slide 7: VLANs EDIFICIO 1
1 tv
E1-B1-S4 FA 06 TV
5 cctv
E1-B1-S4 FA 07-11 CCTV
3 impressoras
E1-B1-S4 FA 12-14 IMPRESSORA
Todas interfaces que não foram utilizadas foram DESLIGADAS!
E1-B2-S3
Fa0/2 até 24 shutdown

## Slide 8: VLANs EDIFICIO 2
PCs para alunos: 100 (24+24+24+24+4)
E2-B1-S1 FA 01-24 Alunos
E2-B1-S2FA 03-06 Alunos
E2-B1-S3 FA 01-24 Alunos
E2-B2-S2FA 01-24 Alunos
E2-B2-S5FA 01-24 Alunos

## Slide 9: VLANs EDIFICIO 2
8 Professores
E2-B1-S2 FA 07-14 Professores
1 Convidado
E2-B1-S2FA 15 Convidado
7 Concelho de Gestão
E2-B1-S2FA 16-22 Conselho de gestão
10 Académicos
E2-B2-S1FA 02-11 serviços académicos

## Slide 10: VLANs EDIFICIO 2
4 Informatica
E2-B2-S1FA 12-15 Informatica
11 Impressoras
E2-B2-S3FA 02-12 Impressora
8 CCTV
E2-B2-S1FA 16-23 CCTV
6 AVAC
E2-B2-S3FA 13-18 AVAC
29 Telefones
E2-B1-S4FA 02-24 Telefones
E2-B2-S3FA 19-24 Telefones
5 TVS
E2-B2-S4 FA 01-24 TV
Todas interfaces que não foram utilizadas foram DESLIGADAS!

## Slide 11: Endereçamento IPV4 (Ed. 1)
ALUNOS
Necessidade: 130 IPs
Sub-rede: 192.168.0.0/24 (256 endereços, 254 utilizáveis)
PROFESSORES
Necessidade: 3 IPs
Sub-rede: 192.168.1.0/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.1 a 192.168.1.6)
TELEFONES
Necessidade: 4 IPs
Sub-rede: 192.168.1.8/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.9 a 192.168.1.14)
IMPRESSORAS
Necessidade: 3 IPs
Sub-rede: 192.168.1.16/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.17 a 192.168.1.22)

## Slide 12: Endereçamento IPV4 (Ed. 1)
ALUNOS Rede: 192.168.0.0/24 (256 endereços, 254 utilizáveis)
PROFESSORES Rede: 192.168.1.0/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.1 a 192.168.1.6)
TELEFONES Rede: 192.168.1.8/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.9 a 192.168.1.14)
IMPRESSORAS Rede: 192.168.1.16/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.17 a 192.168.1.22)
CCTV Rede: 192.168.1.24/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.25 a 192.168.1.30)
AVAC Rede: 192.168.1.32/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.1.33 a 192.168.1.38)
TV Rede 192.168.1.180/30 (4 endereços, 2 utilizáveis, 192.168.1.181 a 192.168.1.182)
CONVIDADOS Rede: 192.168.1.48/28 (16 endereços, 14 utilizáveis, 192.168.1.49 a 192.168.1.62)

## Slide 13: Endereçamento IPV4 (Ed. 2)
ALUNOS Rede: 192.168.2.128/25 (128 endereços, 126 utilizáveis, 192.168.2.129 a 192.168.2.254)
PROFESSORES Rede: 192.168.3.0/28 (16 endereços, 14 utilizáveis, 192.168.3.1 a 192.168.3.14)
TELEFONES Rede: 192.168.2.64/26 (64 endereços, 62 utilizáveis, 192.168.2.65 - 192.168.2.126)
IMPRESSORAS 192.168.3.64/27 (32 endereços, 30 utilizáveis, 192.168.3.65 - 192.168.3.94)
CCTV Rede: 192.168.2.16/28 (16 endereços, 14 utilizáveis, 192.168.2.17 a 192.168.2.30)
AVAC Rede: 192.168.3.112/28 (16 endereços, 14 utilizáveis, 192.168.3.113 - 192.168.3.126)
TV Rede 192.168.2.16/28 (16 endereços, 14 utilizáveis, 192.168.2.17 a 192.168.2.30)
CONVIDADOS Rede: 192.168.3.104/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.3.105 a 192.168.3.110)

## Slide 14: Endereçamento IPV4 (Ed. 2)
GESTÃO Rede: 192.168.3.16/28 (16 endereços, 14 utilizáveis, 192.168.3.17 a 192.168.3.30)
INFORMÁTICA Rede: 192.168.3.48/29 (8 endereços, 6 utilizáveis, 192.168.3.49 a 192.168.3.54)
ACADEMICO Rede: 192.168.3.32/28 (16 endereços, 14 utilizáveis, 192.168.3.33 a 192.168.3.46)

## Slide 15: Routing Estático

## Slide 16: Routing Estático

## Slide 17: DHCP

## Slide 18: ACL RT-1(G0/1.10)
Quem consegue comunicar com Alunos:
Alunos (IP ICMP)
Professores (IP ICMP)
Informatica (IP ICMP)
Serv. Internos (IP ICMP TCP HTTP HTTPS)
DENY a todos dentro da rede
Permit Internet
  permit ip any 192.168.0.0 0.0.0.255
  permit icmp any 192.168.0.0 0.0.0.255

## Slide 19: ACL
Nossas ACLS cumprem com os requisitos de conetividade.
No total foram implementadas 20 ACLS
espalhadas pela nossa topologia.

## Slide 20: ACL Exemplo RT-1(G0/1.10)
Quem consegue comunicar com Alunos:
Alunos (IP ICMP)
Professores (IP ICMP)
Informática (IP ICMP)
Serv. Internos (IP ICMP TCP HTTP HTTPS)
DENY a todos dentro da rede
Permit Internet
  permit ip any 192.168.0.0 0.0.0.255
  permit icmp any 192.168.0.0 0.0.0.255

## Slide 21: ACL Exemplo RT-2(G0/1.20)
Quem consegue comunicar com Professores:
Alunos (IP ICMP)
Professores (IP ICMP)
Informática (IP ICMP)
DENY a todos dentro da rede
Permit Internet
  permit ip any 192.168.1.0 0.0.0.7
  permit icmp any 192.168.1.0 0.0.0.7

## Slide 22: ACL Exemplo RT-DC(G0/1.130)
Quem consegue comunicar com os Serv. Internos:
Todos -> DHCP (bootps bootpc)
Alunos -> Servidor Web (TCP HTTP HTTPS)
Alunos -> DNS (DNS)
Deny TCP ANY ANY
Deny UDP ANY ANY
Deny ICMP ANY ANY

## Slide 23: STP Ed.1
Root
Designated
Blocked

## Slide 24: STP Security Ed.1
Root Guard
Em todas as interfaces de acesso foram utilizados os comandos: spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

## Slide 25: STP Ed.2
Root
Designated
Blocked

## Slide 26: STP Security Ed.2
Root Guard
Em todas as interfaces de acesso foram utilizados os comandos: spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

## Slide 27: Redundância de Layer 3
RT-1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.240 192.168.1.218
RT-1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.240 192.168.1.214 10
RT-2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.248 192.168.1.217
RT-2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.248 192.168.1.221 10
Rota Principal
Rota Alternativa